AVISO DE RERRATIFICAÇÃO:

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 109/2013 – AQUISIÇÃO DE TRÊS RETROESCAVADEIRAS NOVAS, ZERO KM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

ANEXO I DO EDITAL – Termo de Referência do Objeto:

- Especificação técnica:

Onde se lê:

| Item | Código | Nome / Especificação do produto/material | Quantidade | Unidade | Preço unitário máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 37168 | Retroescavadeira, nova, de fabricação nacional, tração 4x4, com chassi monobloco em peça única, acionada por motor diesel turbo-alimentado, com potência bruta mínima de 92hp, rotação do motor de 2.200 RPM, com conversor de torque e inversor de marchas frente/ré, quatro marchas a frente e quatro marchas a ré, seleção de marchas manual, direção hidrostática, com freios a disco em banho de óleo, tanque de combustível com capacidade mínima de 130 litros, caçamba frontal com capacidade mínima de 0,95m³ com dentes, caçamba traseira com no mínimo 30 polegadas com dentes. Sistema Hidráulico com vazão na bomba de no mínimo 132 L/minutos. Profundidade de escavação mínima do braço 4,36m e altura máxima de escavação de no mínimo 5,28 m, cabine fechada com ar condicionado, com horímetro, medidor de combustível, banco para o operador de múltipla ajustagem. Largura máxima para transporte de 2,33 m, comprimento para transporte máximo de 7,08 m, peso operacional mínimo de 6.674 kg. | 3 | Unidade | 230.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO | R$ 690.000,00 |

Leia-se:

| Item | Código | Nome / Especificação do produto/material | Quantidade | Unidade | Preço unitário máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 37168 | Retroescavadeira, nova, de fabricação nacional, tração 4x4, com chassi monobloco em peça única, acionada por motor diesel turbo-alimentado, com potência bruta mínima de 92hp, rotação do motor de 2.200 RPM, com conversor de torque e inversor de marchas frente/ré, quatro marchas a frente e quatro marchas a ré, seleção de marchas manual, direção hidrostática, com freios a disco em banho de óleo, tanque de combustível com capacidade mínima de 130 litros, caçamba frontal com capacidade mínima de 0,95m³ com dentes, caçamba traseira com no mínimo 30 polegadas com dentes. Sistema Hidráulico com vazão na bomba de no mínimo 132 L/minutos. Profundidade de escavação mínima do braço 4,36m e altura máxima de escavação de no mínimo 5,28 m, cabine fechada com ar condicionado, com horímetro, medidor de combustível, banco para o operador de múltipla ajustagem. Largura máxima para transporte de 2,44 m, comprimento para transporte máximo de 7,33 m, peso operacional mínimo de 6.674 kg. | 3 | Unidade | 230.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO | R$ 690.000,00 |

Permanecem inalteradas as demais previsões e condições do edital.

Francisco Beltrão, 12 de dezembro de 2013.

NILEIDE T. PERSZEL

PREGOEIRA